## Slide 1
NORMA DE DESEMPENHO/ SELO AZUL E PLANO DE QUALIDADE CEF

## Slide 2
NORMA DE DESEMPENHO - 15575
Desempenho Térmico:
  Ensaios em andamento: ok com alterações de premissas Tenda;
Desempenho Acústico:
  Ensaios realizados:
    Sistema de piso (ruído aéreo): ok
    Sistema de piso (impacto): NÃO
    Vedação paredes externas: ok
    Vedação paredes internas: ok
  Classificação do nível de ruído em memorial descritivo;
Parte 1: Gerais
Ensaios de materiais:
  Materiais recebidos: Jorsil (esquadria de madeira), Atlantica (esquadria de alumínio) e La Fonte (ferragens)
  Materais a receber: Vert e Aero (esquadria de madeira), Esaf (esquadria de alumínio), Lef e Cecrisa (pisos) e Ibratin.
Acabamento das escadas:
  “O projeto deve recomendar cuidados específicos para as camadas de acabamento de sistemas de pisos aplicadas em escadas ou rampas (acima de 5% de inclinação) e nas áreas comuns.”
  Demais incorporadores: Como estão sendo feitos esses ensaios ou especificações de acabamento, já tem algum estudo sobre esse item?
  3. Áreas molhadas e molháveis:
    Molhadas: banhos, área de serviço e terraço (NA) ;
    Molháveis: cozinha
    Incremento de custo: R$ 650,00 por unidade
Parte 3: Pisos
Norma Específica de Parede de Concreto - 16055:2012 - Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações — Requisitos e procedimentos.
Parte 2: Estrutura

## Slide 3
NORMA DE DESEMPENHO - 15575
Norma Específica de Parede de Concreto - 16055:2012 - Parede de concreto moldada no local para a construção de edificações — Requisitos e procedimentos.
Parte 4: Vedações
“ Sistemas ou platibandas previstos para sustentar andaimes suspensos ou balancins leves devem suportar a ação dos esforços atuantes no topo e ao longo de qualquer trecho, pela força F (do cabo), majorada conforme ABNT NBR 8681, associada ao braço de alavanca...”.
    Incremento de custo: R$ 50,00 por unidade
Parte 5: Coberturas
Suporte para fixação e deformação da tubulação de 0,5% do vão, sistema PEX não atende a esse critério;
Solicitação de berço e/ou envelopamento para as tubulações enterradas;
Escopo do projeto de instalações alterado e acrescido de solicitações;
Parte 6: Hidrossanitários
Acréscimo de custo de 4% no valor total de construção para atendimento a Norma de Desempenho.

## Slide 4
Anexo A
Desempenho acústico
Sistema de piso: impacto
Soluções para atendimento:
Testes realizados: permitido até 80 dB
Laje de 10 cm sem contrapiso : L’nTw =86 dB
Laje de 10 cm com contrapiso de 3cm : L’nTw =83 dB
Laje de 10 cm com contrapiso de 4cm : L’nTw =77 dB
Laje de 10 cm sem contrapiso e com reboco de 2cm na face inferior: L’nTw = 79 dB
Laje de 10cm + Inserção de piso laminado: sem resultado
Laje de 10cm + inserção de cerâmica: sem resultado
Novos testes:
Laje de 10 com contrapisos de diferentes espessuras;
Laje de 10 com rebocos inferiores de diferentes espessuras;
Laje de 12 ou 13cm;
Laje de 10 , introduzindo um elemento flexivel no engastamento da parede/laje;
Laje de 10, com diferentes acabamentos ( manta de reciclado de borracha 2mm aderida; emulsão asfáltica, etc...);
Laje de 10 cm +inserção de agregado no concreto.
Compartilhar ensaios com as demais incorporadoras

## Slide 5
SELO AZUL
Parte 1: Qualidade urbana
Qualidade do entorno: infraestrutura
Qualidade do entorno: impactos
Parte 2: Projeto e Conforto
Paisagismo
Local para coleta seletiva
Equipamentos de lazer, sociais e esportivos
Desempenho térmico: vedações
Desempenho térmico: orientação ao sol e ventos
Parte 3: Eficiência Energética
Dispositivos economizadores: áreas comuns
Medição individualizada de gás: solicitar previsão
Qualidade de materiais e componentes
Formas e escoras metálicas
Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD)
Parte 4: Conservação de Recursos Materiais
Medição individualizada de água
Dispositivo economizadores – sistema de descarga
Áreas permeáveis
Parte 5: Gestão da água
Educação para a gestão RCD
Educação ambiental dos empregados
Orientação aos moradores
Parte 6: Práticas Sociais

## Slide 6
SELO AZUL
Paisagismo: solicitar a CEF concessão a esse item se utilizamos o paisagismo como área permeável, mas não como atenuante térmico pois atendemos a Norma de Desempenho com relação ao item térmico.
Local para coleta seletiva: custo estimado de R$ 1.000,00 no empreendimento (irrelevante).
Desempenho térmico: orientação ao sol e ventos, esse item não atendendemos, acreditamos que o atendimento a Norma de Desempenho ao item térmico já nos qualifica tecnicamente.
Parte 2: Projeto e Conforto
Dispositivos economizadores: previsão de custo de R$ 2.000,00 (irrelevante).
Medição individualizada de gás: apenas previsão
Parte 3: Eficiência Energética
Medição individualizada de água: apenas previsão
Áreas permeáveis: atendimento as exigências da legislação local e não mais 10%
Parte 5: Gestão da água
Educação de resíduos: idem ao item 1 (parte 4).
Educação ambiental dos empregados: idem ao item 1 (parte 4).
Parte 6: Práticas Sociais
Gestão de resíduos: atender às exigências legais – resolução CONAMA.
Parte 4: Conservação de Recursos Materiais

## Slide 7
CÓDIGO DE PRÁTICAS CEF
Tipologia:
  Itens de restrição de metragens, áreas e circulações desalinhadas com restrições de legislação e com toda a evolução de premissas já desenvolvidas pela CEF.
Materiais e acabamentos:
  Solicitações como possibilidade de inversão da porta dos banhos ;
  Vãos mínimos de janela 2,00 m2;
  O nível do piso da sala deverá estar acima do nível do piso da cozinha;
  O nível do piso da região do box do banheiro deve ter cota inferior ao restante do piso do banheiro;
  Rejunte impermeável na área do box;
  Execução de peitoris em todos os vãos de janela (inclinação e pingadeira);
  As torneiras e registros serão metálicos;
  Obrigatoriedade de aquecedor solar
  Medição individualizada de gás e água;
  Gerenciamento de resíduos.
Critérios do programa:
Propomos que cada construtora discuta tecnicamente seu projeto com a CEF

## Slide 8
PROGRAMA DE OLHO NA QUALIDADE CAIXA
OBRIGADA
ÁREA TÉCNICA TENDA